## Slide 1: WalBやってみたら ホントは こんなに大変だった!? （現在進行形）
2014/10/29
光成滋生

## Slide 2: WalBとは?
ブロックレベルのバックアップシステム
  デバイスドライバ、サービス、コマンド群を含む
  星野さんが数年前からデバイスドライバを開発
    去年10月頃からユーザ回りの開発に合流
    ただ今テストでいじめ&ドキュメント整備中
    今年中にhazamaチームに評価してもらう予定

## Slide 3: バックアップ
障害に備えたデータの複製
  RAIDはシステムの多重化
    壊れたらデータは復元できない
ある瞬間の状態（スナップショット）に戻せる
  うっかりデータ消したのでなんとかして
今日のデータ
1時間前
半日前
昨日...

## Slide 4: 一方向遠隔レプリケーション
常にほぼ最新の状態を別のサーバに反映
  サービスのダウンタイムを減らす
  WalBは非同期（直近以外のデータは守る）
最新の状態
ちょっと遅れで ほぼ最新の状態
東京
大阪

## Slide 5: cp –aやxcopyじゃ駄目?
編集中のファイルはコピーできない
ある瞬間の状態には戻せない

## Slide 6: データのコピーは時間がかかる
1TiBのHDDディスク
  1Gbpsだと数時間
  200MiB/secでも1時間半
    数TBのデータだと…
その間データに触れないとサービスが止まる
  ファイル変更を許しながらのデータコピーが必要 だがしかし

## Slide 7: コピーしてる間に変わってしまう
データの先頭と最後でコピーした時刻が違う
  異なる時刻のデータが混在（一貫性無し=dirty）
12:00コピー開始
12:10コピー終了
100GiBのファイル群
100GiBのファイル群
早い時期のデータ
後の方のデータ
コピー中にいじられる
データを先頭からコピー

## Slide 8: どうしよう

## Slide 9: tbsによる解決
LVMのsnapshot機能との合わせ技
  ある瞬間のdiskの全状態を取得できる
  そのデータを転送する
  必要なら差分転送もする
利点
  実装が比較的簡単（ユーザランドですむ）
欠点
  LVMのsnapshotに依存（データ化けのバグに悩む）
  snapshotがあると遅い
  差分転送時にfull scanが必要

## Slide 10: WalBによる解決
logつきブロックデバイス
  LVMへの依存を減らす
  差分更新時のfull scanが不要
DRBDとの違い
  過去の（ほぼ）任意の時点を再現可能

## Slide 11: WalBブロックデバイス（1/2）
ブロックデバイスとして動作する
  Write Ahead Logging Block device
  その上に任意のファイルシステムを作れる
  全ての書き込みデータの情報をlogとして記録
walb dev
data用disk
log用disk
write
read
どのブロックに何を書いたか
実際のデータ

## Slide 12: WalBブロックデバイス（2/2）
利点
  logさえあれば書き込み手順を正確に再現できる
    いつHDDが故障しても安心
  レスポンスタイムも極力小さくなるように実装
  ほぼ任意の瞬間のsnapshotを再構成できる
  非同期一方向レプリケーションができる（後述）
欠点
  logがいっぱいになると止まる
    随時データの読み出しが必要
  logとdata用で通常の2倍の書き込み

## Slide 13: logを吸い出して転送
バックアップ対象サーバ（storage）からバックアップ用サーバ（archive）にデータを移動
  メインの負荷低減のため他のディスクに書き込む
walb dev
HDD
cybozu.com
storageプロセス
HDD
archiveプロセス

## Slide 14: Full backup
最初一度はFull backup（全部転送）
  これは仕方がない
  バックアップされたデータに一貫性はない（dirty）
  欲しいものは一貫性のあるclean snapshot
T1～T2の変更データが混じる
storage
archive
T1でのdisk image
コピー開始時刻T1 コピー終了時刻T2
T2でのdisk image
コピー中の変更
dirty snapshot

## Slide 15: dirtyからcleanへ
T1でのdisk image
dirty snapshot
コピー開始時刻T1 コピー終了時刻T2
Full backupでできたもの
T2でのdisk image
コピー中の変更をlogとして全て記録
L1
L2
L4
L3
L1
L2
L4
L3
T1～T2間のlog
T2でのclean snapshot
dirty snapshotにT1～T2間のlogを適用（apply）する
=> T2におけるclean snapshotになる

## Slide 16: 継続的なclean snapshotの追加
clean snapshotを作った後はlogをapplyすると任意の時刻のclean snapshotを構成可能
  これによりバックアップとレプリケーションが可能
L5
L6
L8
L7
T2でのclean snapshot
T3でのclean snapshot

## Slide 17: log形式からdiff形式へ
ある程度の複数のlogをまとめる（diff）
  任意の時刻のsnapshotが必要なわけではない
  冗長データの削除と圧縮
log形式 : (1, W1) (10, W2) (3, W3) (10, W4) (8, W5) ...
diff形式 : (1, W1) (3, W3) (8, W5)(10, W4)
disk
W1
W2
W3
W4
W5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ブロック番号
同じブロック番号はマージ
ブロック番号でソート
（書き込み性能向上）

## Slide 18: proxy（1/2）
生成されたlogを失いたくない
  logを失うとfull scan（Hash backup）が必要
  どんどん吸い出して一時退避
  log用領域はあまり大きくしたくない
walb dev
storage
cybozu.com
archive
proxy

## Slide 19: proxy（2/2）
可用性（システムの継続稼働能力）を高める
  proxyの冗長化
  落ちたときすぐに別のものに切り替わる
archive
walb dev
storage
cybozu.com
proxy
proxy

## Slide 20: storage-proxy-archive
Full backupはstorage-archive間
logはproxy経由
archive間も同様
cybozu.com
storage
proxy2
proxy1
archive1
archive2
log
full backup
diff
diff

## Slide 21: Hash backup
滅多に起こらないが
  proxyで一時退避したデータが飛んだ
  proxyが全て止まり復旧できずにlogが溢れる
    archiveのデータが飛ぶとFull backupからやり直し
  バックアップ対象を切り換えるとき（後述）
storageとarchive間で持ってるデータのhashを比較し異なるものだけ転送
storage
archive
diff
Hash値のリスト

## Slide 22: 全体構成
いろいろ冗長化
  storage
    Master/Slave
    Masterが死んだら Slaveに切り換える
  proxy
    スペアを用意
  archive
    遠隔レプリケーション
cybozu.com
proxy1
proxy2
archive1
archive2
raid
storage1
storage2
Master
Slave

## Slide 23: Master/Slaveの切り換え
普段はMaster-proxy間のみ転送
  Slave-proxy間は転送しない
  raidでつながってるので 殆ど同じデータのはず
    完全に同じではない
Masterが落ちたとき
  Slaveに切り換える
  Hash backupでstorage1とstorage2の差を埋める
    やってる最中に落ちたらもう一度Hash backup
raid
storage1
storage2
Master
Slave
proxy1

## Slide 24: 細かくてややこしい問題がたくさん
log情報は順序が変わってはいけない
  writeシステムコールの中でシリアライズ
log情報は歯抜けになってはいけない
  突然プロセスやハードが落ちても再起動後正しく動かないといけない
  トランザクション的な処理が多い
  最小限の情報を永続化
storage/proxy/archiveの協調動作

## Slide 25: バグがいっぱい
テストするたびに新たなバグ
  WalB自体のバグ
  kernelが新しくなるとdriverをコンパイルできない
  kernelのバグ
    LVMのバグ
    KVMのバグ
    ext4のバグっぽい挙動（?）
  gdbのバグ
    起動するだけでgdbがSEGV
  gccのバグ

## Slide 26: 例 : logが二重になる可能性
通常logの重複はありえないはずだが
storage
proxy2
proxy1
archive
L
L
L
L
storageはLをproxy1に転送
転送中storage～proxy1間 のネットワークがダウン
  proxy1はLの受け取り完了
  しかしstorageはackを受信できず → Lを送ってないと判断
storageはproxy2と通信開始
Lをproxy2へ転送
proxy1とproxy2からそれぞれLをarchiveに転送
Lが重複した

## Slide 27: 例 : proxyの交換
止める順序が大事
storage
proxy2
proxy1
archive
storage - proxy1間を停止
storageはproxy2に転送開始
proxy1のデータが全て転送されるまでproxy1 - archive間の転送を継続
転送が終わったらproxy1を停止
proxy1を交換
proxy1をstart
storageがproxy1に接続切り替え（自動）
L

## Slide 28: mergeとapply
merge
  短期間に激しい書き込みで細かいdiffが大量発生
    まとめて単一の効率のよいdiffへ
apply
  archiveにはdiffとsnapshotがたまる
  任意の時間に戻れるがあまり古いのは不要
    snapshotにdiffをapplyして新しいsnapshotにする
    applyが終わるとそのdiffを削除
それらの操作はarchiveごとに非同期で
  レプリケーション時に必要がdiffがないときがある
    現在の情報からHash backupと同様にdiffを生成
  やってる最中に落ちた（略

## Slide 29: サービス
WalBデバイスはブロックデバイスにつき1個
  圧縮などCPUを食う処理は別スレッドで
それぞれのサービスは非同期に動く
  状態取得や命令は各サービスとやりとりする専用コマンドwalbcで行う
  walbcはstorage/proxy/archiveたちと話す

## Slide 30: 主な状態遷移
Proxy
add
archive
info
Clear
Started
Stopped
start
stop
clear-vol
Archive
SyncReady
Clear
Stopped
Archived
clear-vol
init-vol
Full/Hash sync
stop
reset-vol
backup
replication
start
Stopped
Master
Slave
Storage
SyncReady
Clear
clear-vol
init-vol
Full/Hash sync
backup
start
stop
reset-vol
start
slave
stop